2021年天津市北辰区前叉产品

质量监督抽查实施方案

一、抽样方式

（一）抽样领域

流通领域抽样。

（二）抽样产品种类

1. 产品类型

前叉

2. 产品的执行标准

QB/T1881-2008《自行车 前叉》

GB3565-2005 《自行车安全要求》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

二、抽样时间及进度要求

见抽检任务书

三、抽样要求

（一）一般情况下，每个企业抽取1-2批次产品。

（二）在企业待销产品中随机抽取经检验合格或以任何方式表明合格的、近期生产的同规格型号、同批次产品。如存在多个规格型号，优先抽取企业的主导产品。

（三）抽样基数满足抽样数量要求即可。同一产品是指同一生产企业、同一标准生产、同一商标、同一规格型号的样品。随机抽取样品数量为12支，其中6支为检验样品（需配2支车架），6支为备用样品（需配2支车架）。

（四）应根据实际情况自行填写抽样单，受检单位对抽查样品需要事先说明或检验需要的信息予以确认，若无法确认则需出具情况说明并签字、加盖公章。

（五）样品及抽样单内容经受检单位经手人确认无误后，由受检单位经手人在抽样单上签署意见并签字、加盖公章。

（六）当场封存样品，加贴封样单，封样单上应有受检单位经手人签名、抽样人员签名、抽样单位公章、抽样日期及抽样单编号。抽样完成后，将企业相关信息（营业执照、等）复印件加盖公章，与抽样单一并封存在检验样品箱内。

（七） 备用样品存放规则。备用样品封存于受检单位，受检单位应妥善保管，不得擅自更换、隐匿、处理、转移、变卖、损毁已抽查封存的备用样品。

四、检验要求

见《天津市北辰区前叉产品监督抽查实施细则》

五、异议处理

受检单位对检验结果有异议的，应在接到检验结果之日起15日内向天津市北辰区市场监督管理局提交书面复检申请，并附营业执照等主体证明材料；逾期未提出异议的，视为承认检验结果。异议受理部门应依法处理或委托有关部门处理受检单位提出的异议，视情况组织复检或进行调查核实，并做出异议处理决定。

2021年天津市北辰区前叉产品

质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品16支，其中6支作为检验样品（需配2支车架），6支作为备用样品（需配2支车架）。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 前叉腿对称度 | QB/T1881-2008 |
| 2 | 前叉腿接片开口处垂直度 | QB/T1881-2008 |
| 3 | 前叉腿接片开口处底部垂直度 | QB/T1881-2008 |
| 4 | 前叉吸收能量 | QB/T1881-2008 |
| 5 | 重物落下强度 | QB/T1881-2008 |
| 6 | 组合件落下强度 | QB/T1881-2008 GB3565-2005 |
| 7 | 前叉振动强度 | QB/T1881-2008 |
| 8 | 前叉疲劳强度（水平向疲劳试验） | QB/T1881-2008 GB3565-2005 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

QB/T1881-2008 自行车 前叉

GB3565-2005 自行车安全要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。