2021年天津市北辰区涂料及胶粘剂产品

质量监督抽查实施方案

1抽查产品范围

1.1抽样领域

生产领域抽样、流通领域抽样。

1.2抽样产品种类

涂料及胶粘剂产品

1.3产品的执行标准要求

GB38468-2019  室内地坪涂料中有害物质限量

GB18581-2020  木器涂料中有害物质限量

GB18582-2020  建筑用墙面涂料中有害物质限量

GB18583-2008  室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量

GB30982-2014  建筑胶粘剂有害物质限量

GB33372-2020  胶黏剂挥发性有机化合物限量

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

注：凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用。凡是不注日期的文件，其最新版本适用。

2工作分工

2.1组织部门

负责确定产品抽查种类、检验项目及检验标准、公示抽查实施细则、公示抽查结果、结算抽查费用、汇总分析抽查结果数据、异议处理、开展后处理工作。

2.2抽检机构

本次抽查任务由承担，抽查机构应依据《产品质量监督抽查管理暂行办法》有关规定及监督抽查实施细则在委托范围内开展抽样买样、检验工作，保证抽样、检验工作及其结果的客观、公正、真实性。做好汇总及数据分析工作，及时向组织部门上报抽查结果及分析报告。

3抽样时间及进度要求

见产品质量监督抽查抽检任务书。

4应急处置

抽查任务中如遇突发事件，抽检机构应在第一时间提供关键技术支持及应急处理。

2021年天津市北辰区涂料及胶粘剂产品

质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

胶粘剂产品抽样：抽取2组样品，每组不少于0.5千克， 一组为检验样品，一组为备用样品。

涂料产品抽样：抽取2组样品，每组不少于3千克，一组为检验样品，一组为备用样品。当独立包装产品质量不大于5千克时，应尽量整包装抽取，避免分装。

2 检验依据

表1  地坪涂料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物含量（VOC） | GB38468-2019 |
| 注：根据产品标准，仅做有限量要求的检验项目。 |

表2  木器涂料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物含量（VOC） | GB18581-2020 |
| 注：根据产品标准，仅做有限量要求的检验项目。 |

表3  水性墙面涂料（含水性防水涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物含量（VOC） | GB18582-2020 |
| 注：根据产品标准，仅做有限量要求的检验项目。 |

表4  建筑和室内装饰装修材料胶粘剂-溶剂型

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物含量（VOC） | GB33372-2020 |
| 注：根据产品标准，仅做有限量要求的检验项目。 |

表5  建筑和室内装饰装修材料胶粘剂-水基型

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物含量（VOC） | GB33372-2020 |
| 注：根据产品标准，仅做有限量要求的检验项目。 |

表6  建筑和室内装饰装修材料胶粘剂-本体型

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物含量（VOC） | GB33372-2020 |
| 注：根据产品标准，仅做有限量要求的检验项目。 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB38468-2019  室内地坪涂料中有害物质限量

GB18581-2020  木器涂料中有害物质限量

GB18582-2020  建筑用墙面涂料中有害物质限量

GB18583-2008  室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量

GB30982-2014  建筑胶粘剂有害物质限量

GB33372-2020  胶黏剂挥发性有机化合物限量

DB12/3005-2017 建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。