审批意见： 2202-120113-89-03-595587 津辰审环[2022]46号 关于天津市德安圣保安全卫生评价监测有限公司实验室新建项目 环境影响报告表的批复意见 天津市德安圣保安全卫生评价监测有限公司： 你公司报来的天津中环宏泽环保咨询服务有限公司田立编制的《天津市德安圣保安全卫生评价监测有限公司实验室新建项目环境影响报告表》等材料收悉，经研究，批复如下： 天津市德安圣保安全卫生评价监测有限公司拟投资500万元租赁位于天津市北辰区宜白路北侧、均胜路东侧的多层建筑建设“实验室新建项目”。项目地下室及一层闲置，二层设为办公室，三层设置光谱室、高温室、纯水间、样品室、理化实验室、微生物实验室、气质室、有机前处理室、恶臭实验室、无机前处理室等，阁楼（四层）设置土壤制备间、土壤晾晒间、气瓶室、危废暂存间、一般固废间等。项目主要进行生活饮用水、水和废水、环境空气和废气、土壤和沉积物、噪声、室内空气、职业病危害因素等检测工作，年检测生活饮用水、水和废水等2000个、环境空气和废气1000个、土壤和沉积物1000个、噪声8000个、室内空气200个、职业病危害因素40000个。根据本报告表结论意见及天津津环环境工程咨询有限公司《天津市德安圣保安全卫生评价监测有限公司实验室新建项目环境影响报告表的技术评审意见》（津环技评〔2022〕108号），本项目符合产业政策和选址要求，在严格落实项目环境影响报告表提出的各项污染防治措施后，项目的建设具备环境可行性，同意该项目建设。 二、项目在建设和运营过程中应重点做好以下工作： 1.项目范围内土建工程建设均已完工，施工期仅进行设备安装和调试，基本不存在施工期环境影响。 2.本项目产生的第三次清洗废水、纯水制备排浓水和生活污水经化粪池沉淀后通过市政污水管网排入北仓污水处理厂进一步处理。 3.本项目无机前处理室、理化实验室和土壤制备间实验过程产生的粉尘和酸性气体经实验室通风橱收集，经1套“碱喷淋+过滤棉”装置处理；光谱室、气质室、有机前处理室、小型仪器室、色谱室、恶臭实验室等涉及有机废气及恶臭气体的实验废气经1套“活性炭吸附”装置处理；以上废气经处理后共同通过1根18m高排气筒DA001排放。 4.本项目应选用低噪声设备并合理布局，采取基础减振、建筑隔声、室外风机设置软连接等措施，确保厂界噪声达标排放。 5.做好各类固体废物的分类收集、贮存、运输和处置，做到资源化、减量化、无害化。项目实验过程中产生的废试剂瓶、过期试剂、样品废液、废固体样品、实验废液、清洗废液、废过滤棉、喷淋塔废液、废活性炭等危险废物须按《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）进行收集、贮存及运输，并交由有相应资质的单位进行处置，确保不产生二次污染。废包装材料、纯水制备产生的废滤芯及废RO膜、灭活废过滤器、灭活废培养基等属于一般工业固废，由物资部门回收处理。生活垃圾由城管委定期清运处理。 6.按照天津市环保局《关于加强我市排放口规范化整治工作的通知》（津环保监理[2002]71号）和《关于发布天津市污染源排放口规范化技术要求的通知》（津环保监测[2007]57号）的规定，落实排污口规范化的有关工作。 三、本项目新增主要污染物总量指标：化学需氧量0.2633吨/年、氨氮0.0226吨/年，由双青污水处理厂减排工程平衡解决；总氮0.0328吨/年、总磷0.0034吨/年，由创业环保北仓污水处理厂平衡解决；氮氧化物0.0171吨/年，由天津晨兴力克环保科技有限公司减排工程平衡解决； VOCs0.0146吨/年，由天津阳光福叶家具有限公司减排工程平衡解决。 四、建设项目的环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当重新审核。 五、严格落实环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目竣工后,你单位应按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序,对配套建设的环境保护设施进行验收,验收合格后方可投入生产。 六、项目要严格执行以下环境标准： 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级； 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类； 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级； 《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）； 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）； 《污水综合排放标准》（DB12/356-2018）三级； 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类； 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）； 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单; 《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）。 公 章 经办人：张玉兰 2022年6月30日