项目需求书

一、项目概况

本项目主要内容为对天津市北辰开发区辖区内4 条二级河道（北丰产河2.5

公里、安光引河2.4公里、郎园引河6.12公里、机排河5.151公里）和5 条干支渠（北区景观河2.2公里、高端园景观河3.3公里、环东温家房子排干渠2公里、高端园喜三支渠2.6公里、机排河北侧沟渠0.2公里）进行河道保洁服务。

二、实施依据

（1）《关于修订天津市实行河道水生态环境管理地方行政领导负责制考核办法及实施细则的通知》（天津市河长办｛2015｝6 号文）；

（2）《北辰区河道水生态环境考核管理办法》；

（3）其他相关标准、规范和规定。

三、养管工作范围

（一）乙方管理的二级河道范围是河道上坡脚向两侧各返15米（如涉及和绿化养护单位管理范围相重叠的位置，由绿化养护单位负责）。

1、郎园引河：从津围公路至京津塘高速桥，长6.12公里，

2、丰产河：陆路港园区界内205国道至陆路港一经路段2.5公里

3、安光引河：京沪高铁线至双口三村五号取段2.4公里

4、机排河：津围公路至武清界段5.151公里；

（二）乙方管理的沟渠范围是沟渠上坡脚向两侧各返5米。

北区景观河：双辰前路至炭黑路段2.2公里；

高端园景观河：九园公路至永宁道段3.3公里；

环东温家房子排干渠2公里；

高端园喜三支渠2.6公里；

机排河北侧沟渠0.2公里

（三）合计管理长度26.471公里。

四、服务要求

（1）依据《关于修订天津市实行河道水生态环境管理地方行政领导负责制考核办法及实施细则的通知》的要求执行；

（2）管理机制健全管理责任要到位，河道水生态环境管理要明确专职负责人；设置专职人员实现河道全方位的“网格化”管理；专业工具要齐全（详见工具、设备明细表）、要配备2 名专职河道巡查员，对河道违章、水质异常、河道排污等影响水质的现象及时上报甲方；专业养护管理工具、河道管理保洁员应统一着装，服装印有“河道保洁”字样，文明作业；河道巡视巡查记录，河道养护台账记录及时完整；

（3）水面堤岸保洁标准水面保洁分非冰冻期和冰冻期。非冰冻期内对水面漂浮物

（垃圾、杂物）及时打捞清理，重点河道（段）对浮萍、水草适时处理，不影响景观；冰冻期内对河道单侧冰面1 米宽范围内进行垃圾捡拾，要求作业安全、规范，保洁范围内无垃圾、杂物；

（4）河道堤岸保洁范围包括滩地、堤身以及堤外河道管理范围内的区域。对保洁范围内的垃圾及时捡拾清理，要求定点收集存放，及时清理外运，做到日产日清。

（5）堤岸的警示牌、甬路、台阶、护栏等设施，如发现损坏及时上报；砌石护坡完整无杂草，土护坡适时打草，河道草木整齐；堤岸设施及树木上无吊挂垃圾。

（6）乙方应对辖区内河道水域、水面漂浮物、堤岸垃圾日常进行清扫、打捞，对水域内河闸、闸口等重点区域进行重点作业，砌石护坡清理杂草；遇重大活动、重要节日或特殊情况，服从统一安排和调度，配合做好突击性保洁工作及协助水利服务中心对水质检查并及时上报河道污染情况；违章建筑清理，加强河道堤防巡视检查，对河道管理范围内违法违章占用、破坏河道的行为要及时制止并上报甲方，汛期时监控河道水位及河堤安全情况，发现险情及时上报，需要开关闸门时及时听取调度安排。

（7）按照北辰区河道水生态环境考核管理办法定期开展考核工作，根据考核成绩，对乙方进行奖励或惩处。每月区水务局河长办 考核成绩为满分，则当月养护服务费按月支付。如开发区镇、村级河长在巡河中发现问题，则按照每月服务费的1%扣除 ；如区水务局河长办在巡河中发现问题并下发督办单，则按照每月服务费的3%扣除；如市水务局河长办在巡河中发现问题并下发督办单，则按照每月服务费的5%扣除。

四、服务期限

2021年5月1起至2021年12月31日止。

五、质量检查和验收

各河道保洁服务应按照相应标准、规程、规范进行质量检查和验收。乙方应按照甲方的要求提交验收资料。

六、计量和支付

本项目采用固定总价合同。合同总价中包含《报价清单》所列各项服务内容以及各相应项目所需全部人工、材料以及使用工具、设备和辅助设施等一切费用。