2023年12月北辰区环境监管重点企业

监督性监测结果

一、监测情况

按照天津市生态环境局《2023年天津市生态环境监测方案》（津环科[2023]45号）的要求，2023年12月监测环境监管重点企业6家。

二、评价标准

《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB12/599-2015)、《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485-2014)、《生活垃圾焚烧大气污染物排放标准》(DB 12/1101-2021)。

三、监测结果分析

2023年12我区环境监管重点企业监督性监测达标率为100%（具体详见附件）。

附件1：《2023年12月环境监管重点企业废水监督性监测结果》

附件2：《2023年四季度垃圾焚烧企业废气监督性监测结果》

附件1

2023年12月北辰区环境监管重点企业废水监督性监测结果

| 企业名称 | 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 山东水发环境科技有限公司北辰科技园区污水处理厂应急提标改造工程 | 水 | 厂总排水口 | 2023/12/7 | pH值（量纲-） | 7.4 | 6-9 | 是 |
|  |  |  |  | 化学需氧量（mg/L） | 9 | 30 | 是 |
|  |  |  |  | 生化需氧量（mg/L） | 4.9 | 6 | 是 |
|  |  |  |  | 悬浮物（mg/L） | 4 | 5 | 是 |
|  |  |  |  | 动植物油类（mg/L） | <0.06 | 1.0 | 是 |
|  |  |  |  | 石油类（mg/L） | <0.06 | 0.5 | 是 |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（mg/L） | <0.05 | 0.3 | 是 |
|  |  |  |  | 总氮（mg/L） | 4.30 | 10 | 是 |
|  |  |  |  | 氨氮（mg/L） | 0.102 | 3.0 | 是 |
|  |  |  |  | 总磷（mg/L） | 0.02 | 0.3 | 是 |
|  |  |  |  | 色度（稀释倍数） | 2 | 15 | 是 |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群（MPN/L） | 260 | 1000 | 是 |
| 凯发新泉（天津）污水处理有限公司大双污水厂 | 水 | 厂总排水口 | 2023/12/7 | pH值（量纲-） | 7.6 | 6-9 | 是 |
|  |  |  |  | 化学需氧量（mg/L） | 10 | 30 | 是 |
|  |  |  |  | 生化需氧量（mg/L） | 5.8 | 6 | 是 |
|  |  |  |  | 悬浮物（mg/L） | 4 | 5 | 是 |
|  |  |  |  | 动植物油类（mg/L） | <0.06 | 1.0 | 是 |
|  |  |  |  | 石油类（mg/L） | <0.06 | 0.5 | 是 |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（mg/L） | <0.05 | 0.3 | 是 |
|  |  |  |  | 总氮（mg/L） | 6.97 | 10 | 是 |
|  |  |  |  | 氨氮（mg/L） | 0.166 | 3.0 | 是 |
|  |  |  |  | 总磷（mg/L） | 0.06 | 0.3 | 是 |
|  |  |  |  | 色度（稀释倍数） | 2 | 15 | 是 |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群（MPN/L） | 940 | 1000 | 是 |

| 企业名称 | 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天津市华博水务有限公司北辰双青污水厂 | 水 | 厂总排水口 | 2023/12/7 | pH值（量纲-） | 7.0 | 6-9 | 是 |
|  |  |  |  | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 30 | 是 |
|  |  |  |  | 生化需氧量（mg/L） | 5.6 | 6 | 是 |
|  |  |  |  | 悬浮物（mg/L） | 4 | 5 | 是 |
|  |  |  |  | 动植物油类（mg/L） | <0.06 | 1.0 | 是 |
|  |  |  |  | 石油类（mg/L） | <0.06 | 0.5 | 是 |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（mg/L） | 0.08 | 0.3 | 是 |
|  |  |  |  | 总氮（mg/L） | 9.82 | 10 | 是 |
|  |  |  |  | 氨氮（mg/L） | 0.293 | 3.0 | 是 |
|  |  |  |  | 总磷（mg/L） | 0.04 | 0.3 | 是 |
|  |  |  |  | 色度（稀释倍数） | 2 | 15 | 是 |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群（MPN/L） | 170 | 1000 | 是 |
| 天津创业环保集团股份有限公司北仓污水处理厂 | 水 | 厂总排水口 | 2023/12/7 | pH值（量纲-） | 7.4 | 6-9 | 是 |
|  |  |  |  | 化学需氧量（mg/L） | 11 | 30 | 是 |
|  |  |  |  | 生化需氧量（mg/L） | 5.6 | 6 | 是 |
|  |  |  |  | 悬浮物（mg/L） | 4 | 5 | 是 |
|  |  |  |  | 动植物油类（mg/L） | <0.06 | 1.0 | 是 |
|  |  |  |  | 石油类（mg/L） | <0.06 | 0.5 | 是 |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（mg/L） | 0.06 | 0.3 | 是 |
|  |  |  |  | 总氮（mg/L） | 8.22 | 10 | 是 |
|  |  |  |  | 氨氮（mg/L） | 0.339 | 3.0 | 是 |
|  |  |  |  | 总磷（mg/L） | 0.18 | 0.3 | 是 |
|  |  |  |  | 色度（稀释倍数） | 2 | 15 | 是 |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群（MPN/L） | 170 | 1000 | 是 |

| 企业名称 | 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天津市润辰水务有限公司北辰区新区污水处理厂 | 水 | 厂总排水口 | 2023/12/7 | pH值（量纲-） | 7.2 | 6-9 | 是 |
|  |  |  |  | 化学需氧量（mg/L） | 12 | 30 | 是 |
|  |  |  |  | 生化需氧量（mg/L） | 5.2 | 6 | 是 |
|  |  |  |  | 悬浮物（mg/L） | 4 | 5 | 是 |
|  |  |  |  | 动植物油类（mg/L） | <0.06 | 1.0 | 是 |
|  |  |  |  | 石油类（mg/L） | <0.06 | 0.5 | 是 |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（mg/L） | 0.10 | 0.3 | 是 |
|  |  |  |  | 总氮（mg/L） | 4.30 | 10 | 是 |
|  |  |  |  | 氨氮（mg/L） | 0.246 | 3.0 | 是 |
|  |  |  |  | 总磷（mg/L） | 0.03 | 0.3 | 是 |
|  |  |  |  | 色度（稀释倍数） | 2 | 15 | 是 |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群（MPN/L） | 320 | 1000 | 是 |

注：“<XX”表示检测结果低于该方法检出限，“XX”表示该方法检出限的数值。

附件2     2023年四季度垃圾焚烧企业废气监督性监测结果

| 企业名称 | 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度（mg/m3） | 标准限值（mg/m3） | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天津光大兴辰环保能源有限公司 | 垃圾焚烧、大气、水、风险源 | 1#焚烧炉废气排气筒DA001 | 2023-12-12 | 氮氧化物 | 132 | 150 | 是 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | <3 | 40 | 是 |
|  |  |  |  | 焚烧炉渣热酌减率 | 2.2 | 5 | 是 |
|  |  |  |  | 镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计） | 0.000023 | 0.03 | 是 |
|  |  |  |  | 汞及其化合物 | <0.0001 | 0.02 | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | <1.0 | 10 | 是 |
|  |  |  |  | 氯化氢 | 0.66 | 20 | 是 |
|  |  |  |  | 锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计） | 0.00671 | 0.3 | 是 |
|  |  |  |  | 一氧化碳 | <3 | 100 | 是 |
|  |  |  | 2023-12-11 | 二噁英类 | 0.013 | 0.1 | 是 |
|  |  | 2#焚烧炉废气排气筒DA002 | 2023-12-12 | 氮氧化物 | 96 | 150 | 是 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | <3 | 40 | 是 |
|  |  |  |  | 焚烧炉渣热酌减率 | 2.2 | 5 | 是 |
|  |  |  |  | 镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计） | 0.000024 | 0.03 | 是 |
|  |  |  |  | 汞及其化合物 | <0.0001 | 0.02 | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | <1.0 | 10 | 是 |
|  |  |  |  | 氯化氢 | 2.29 | 20 | 是 |
|  |  |  |  | 锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计） | 0.006 | 0.3 | 是 |
|  |  |  |  | 一氧化碳 | <3 | 100 | 是 |
|  |  |  | 2023-12-15 | 二噁英类 | 0.007 | 0.1 | 是 |
|  |  | 3#焚烧炉废气排气筒DA003 | 2023-12-12 | 氮氧化物 | 115 | 150 | 是 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | <3 | 40 | 是 |
|  |  |  |  | 焚烧炉渣热酌减率 | 2.3 | 5 | 是 |
|  |  |  |  | 镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计） | 0.000018 | 0.03 | 是 |
|  |  |  |  | 汞及其化合物 | <0.0001 | 0.02 | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | <1.0 | 10 | 是 |
|  |  |  |  | 氯化氢 | 0.54 | 20 | 是 |

| 企业名称 | 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 监测项目 | 排放浓度（mg/m3） | 标准限值（mg/m3） | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天津光大兴辰环保能源有限公司 | 垃圾焚烧、大气、水、风险源 | 3#焚烧炉废气排气筒DA003 | 2023-12-12 | 一氧化碳 | <3 | 100 | 是 |
|  |  |  |  | 锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计） | 0.00376 | 0.3 | 是 |
|  |  |  |  | 二噁英类 | 0.010 | 0.1 | 是 |
|  |  | 4#焚烧炉废气排气筒DA004 | 2023-12-12 | 氮氧化物 | 71 | 150 | 是 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | <3 | 40 | 是 |
|  |  |  |  | 焚烧炉渣热酌减率 | 2.4 | 5 | 是 |
|  |  |  |  | 镉、铊及其化合物（以Cd +Tl计） | 0.000023 | 0.03 | 是 |
|  |  |  |  | 汞及其化合物 | <0.0001 | 0.02 | 是 |
|  |  |  |  | 颗粒物 | <1.0 | 10 | 是 |
|  |  |  |  | 氯化氢 | <0.2 | 20 | 是 |
|  |  |  |  | 锑，砷，铅，铬，钴，铜，锰，镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计） | 0.00281 | 0.3 | 是 |
|  |  |  |  | 一氧化碳 | <3 | 100 | 是 |
|  |  |  | 2023-12-13 | 二噁英类 | 0.005 | 0.1 | 是 |

注：“<XX”表示检测结果低于该方法检出限，“XX”表示该方法检出限的数值；焚烧滤渣热灼减率单位%；二噁英类单位ng/m3。